## Slide 1
泡沫材料的某某某某研究
The analysis of foam xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
指导老师：青课
汇报人：青课

## Slide 2
目录
前期调研
Early Research
计划安排
Project Schedule
后期规划
Future Programme
进展情况
Works Progress

## Slide 3
目录
前期调研
Early Research
计划安排
Project Schedule
后期规划
Future Programme
进展情况
Works Progress

## Slide 4
前期调研
1
多孔固体的定义
当材料中孔洞的数量增加到了一定程度后，材料就会因孔洞的存在而产生一些奇特的功能，从而形成了一个新的材料门类，即胞状（cellular）材料或多孔（porous）材料。
——《泡沫铝材料》
自然界
人造材料
蜂窝
海绵
软木
珊瑚
泡沫塑料
泡沫陶瓷
泡沫玻璃
泡沫金属

## Slide 5
2
多孔固体的要素
大量的孔隙
孔隙有功能
多孔固体要具备两个要素：
1、固体中包含有大量的孔隙；
2、所含孔隙可以用来满足某种或者某些使用性能或功能。
——《多孔固体材料》
前期调研

## Slide 6
蜂窝材料：多边形做二维排列，像蜜蜂的六边形巢穴那样堆积充填平面区间。
开孔泡沫材料：孔穴由多面体构成，组成泡沫体的固体仅仅只是孔穴的棱边。
闭孔泡沫材料：多面体壁面是固体，以至每个孔穴都与其相邻的孔穴相互封闭隔离。
3
多孔固体的分类
《Cellular Solids Structure and Properties》
前期调研

## Slide 7
4
多孔电极
净化器
缓冲带
人造骨质
降噪塞
热交换管
渗透性
内部孔道对流体粒子有阻留和收集的作用
吸能性
应力平台导致相当大的应变范围内应力恒定
导热性
气、液体从孔隙中流过会带走热量或增加热量
导电性
内部存在大量孔隙提供较大的有效表面积
吸声性
孔隙内压力波充气和排气过程导致粘滞消耗
适用性
通过孔率调整特性以适应活体骨骼的力学性能
泡沫材料
泡沫材料的用途
前期调研

## Slide 8
5
泡沫材料的参数
相对密度-相对于致密材质的密度，即多孔固体的体积密度除以其对应固体材质的体积密度所得的商值（/）。
孔隙率- （ 1-/），又称孔隙度、气孔率、孔率。
相对密度
孔隙率
相对密度是泡沫材料最重要的特征参数，变形机制，本构关系，力学参数等均与相对密度有密切联系。
——《Cellular Solids Structure and Properties》
前期调研

## Slide 9
6
泡沫材料的国外研究
前期调研
美国麻省理工学院
1987年Lorna J.Gibson出版《Cellular Solids Structure and Properties》
英国剑桥大学
2007年Han Zhao、N.A.Fleck出版《IUTAM Symposium on Mechanical Properties of Cellular Materials》
新加坡南洋理工大学
2006年卢国兴出版《材料与结构的能量吸收》

## Slide 10
7
泡沫材料的国内研究
前期调研
清华大学
2003年刘培生出版《多孔固体结构与性能》、2013年出版《多孔固体材料》
中国科学技术大学
1998年-2014年胡时胜发表若干篇关于多孔材料论文，该团队研究成果偏实验数据
北京航空航天大学
2003年-2014年卢子兴发表若干篇关于多孔材料论文，该团队研究成果偏数值计算与模型建立
西安交通大学
2000年-2014年卢天健发表若干篇关于多孔材料论文，该团队论文还没怎么读
西北工业大学
2008年李玉龙、郭伟国发表《不同应变率下泡沫铝的形变和力学性能》，探究泡沫材料应变率效应

## Slide 11
8
泡沫材料的具体研究内容
前期调研
4
2
3
1
麻省理工学院Gibson
1、结构模型
2、相对密度计算公式
3、变形机制
4、各类载荷作用下的本构关系
居里大学Han Zhao
1、泡沫材料冲击波效应
2、两种实验方法对冲击波效应的影响
3、泡沫材料应变率效应
北京航空航天大学卢子兴
1、各类载荷的数值模拟
2、非线性拉伸本构关系
3、弹性模量等力学参数的理论推算
中国科学技术大学胡时胜
1、应变率效应
2、泡沫材料霍普金森杆实验及数据处理方法改进
3、350℃高温动态压缩实验
4、温度效应

## Slide 12
9
泡沫材料的应力应变曲线
前期调研
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅰ线弹性变形阶段
Ⅱ坍塌变形阶段
Ⅲ致密化变形阶段

## Slide 13
泡沫材料的动态变形过程因素
前期调研
10
泡沫材料是一种应变率敏感的材料，这种敏感性主要是由于泡孔结构的变形特性产生的，泡沫材料变形的局部化，微观惯性和致密性导致坍塌应力明显提高。

## Slide 14
毕业设计具体研究方向
前期调研
11
1
2
3
请在此输入文字请在此输入文字请在此输入文字请在此输入文字
请在此输入文字请在此输入文字请在此输入文字请在此输入文字
请在此输入文字请在此输入文字请在此输入文字请在此输入文字

## Slide 15
目录
前期调研
Early Research
计划安排
Project Schedule
后期规划
Future Programme
进展情况
Works Progress

## Slide 16
毕业设计具体实施方案
计划安排
12
1
2
3
4
2014年12月-2015年1月
1、在此输入文字
2、在此输入文字
3、在此输入文字
2015年1月-2015年3月
1、在此输入文字
2、在此输入文字
2015年3月-2015年5月
1、在此输入文字
2、在此输入文字
2015年5月-2015年6月
1、整理毕设成果
2、撰写结题报告
3、准备结题答辩

## Slide 17
目录
前期调研
Early Research
计划安排
Project Schedule
后期规划
Future Programme
进展情况
Works Progress

## Slide 18
近期具体工作内容
进展情况
13
购买了相关材料
在此输入文字
在此输入文字
在此输入文字
在此输入文字
有限元软件学习
在此输入文字
在此输入文字
在此输入文字
在此输入文字
参考文献查阅
在此输入文字
在此输入文字
在此输入文字
在此输入文字
相关书籍查阅
在此输入文字
在此输入文字
在此输入文字
在此输入文字

## Slide 19
目录
前期调研
Early Research
计划安排
Project Schedule
后期规划
Future Programme
进展情况
Works Progress

## Slide 20
接下来工作安排
后期规划
14
1、在此输入文字
在此输入文字
在此输入文字
在此输入文字
在此输入文字
计划内容
1
3
2
2、在此输入文字
在此输入文字
在此输入文字
在此输入文字
在此输入文字
3、在此输入文字
在此输入文字
在此输入文字
在此输入文字
在此输入文字

## Slide 21
谢谢聆听！
Thanks for listening！
指导老师：青课
汇报人：青课